## Slide 1
第十二章 灾害地质现象与环境地质问题
第一节 地震
第二节 滑坡
第三节 泥石流
第四节 地面沉降
第五节 地裂缝
第六节 岩溶地面塌陷
第七节 海水入侵

## Slide 2
第二节 滑坡
1.滑坡现象
2.影响边坡稳定的因素
3.滑坡防治方法

## Slide 3
滑坡现象
斜坡上的岩体或者土体，延斜坡内的一个或几个滑动面整体向下滑动的现象。

## Slide 4
1. 滑坡现象
滑坡的体积通常在104 m3以上
大于105 m3占有相当的比例
特点：
突然
冲击力巨大

## Slide 5
湖水每天上涨50 cm！
西藏易贡巨型滑坡
时间：2000年4月9日
规模：坡高3330 m
宽2500m
总方量 3亿m3
堰塞坝：坝高 290 m
库容 15 亿m3
地质：风化残积土

## Slide 6
土质滑坡（香港，1972）
2010年04月,台湾“北二高”基隆段滑坡
California USA,1995

## Slide 7
四川鸡扒子滑坡
1982年7月，四川省云阳县的长江边岸1,500 m3的土石滑入长江，使江床淤高了30余m，整治航道花费8,000万元。
鸡扒子滑坡（整治后）

## Slide 8
意大利Vajont水库滑坡
意大利Vajont水库位于阿尔卑斯褶皱山区的峡谷中，1960年开始蓄水，1963年10月9日，2.5亿m3的山体从南坡突然滑入库中，不但使水库从此报废，被滑坡涌出的洪水摧毁了下游5个村庄，超过2000人丧生。

## Slide 9
意大利Vajont水库滑坡（剖面图）
泥质岩层互层

## Slide 10
意大利Vajont水库滑坡
从上游看，意大利Vajont水库滑坡

## Slide 11
2. 影响边坡稳定的因素
（1）地形地貌
（2）岩土性质
（3）地质构造
（4）水文地质条件
（5）其他诱发因素

## Slide 12
（1）地形地貌
倾斜的边坡，有向临空面（沿切过临空面的滑动面）之外运动的趋势。
边坡倾角越大，边坡高度越大，越不稳定。

## Slide 13
开挖坡脚是最常见的人为导致边坡失稳的原因。这是山区城市拓展建筑场地、及山区公路铁路建设中常见的问题。
浙江甬台温高速路山体滑坡（2004年12月11日）

## Slide 14
(2) 边坡的岩土性质
第四纪沉积物中（泥质、疏松）：
坡积物、泥质层、膨胀土、新近堆积的黄土。
基岩中的“易滑地层”（泥质、片状矿物、有机质）：
页岩、粘土岩、煤层、板岩、千枚岩、火山凝灰岩。
页岩
板岩

## Slide 15
(3) 地质构造
边坡中同坡向倾斜的软弱结构面：
断裂构造
沉积岩层面
片理构造
软弱夹层。
层理
断裂

## Slide 16
(4) 水文地质条件
水使岩土软化，强度降低。
在边坡的各种地质条件中，水文地质条件是最易变化的，受自然及人为影响最大。
统计表明，大部分滑坡发生在雨季。绝大多数滑坡的发生与地下水的作用有关。
鸡扒子滑坡：
发生于1982年7月，当月降雨量637.2mm，滑坡前24小时降雨量247mm。

## Slide 17
边坡运动速度
水库水位
Vajont水库滑坡发生前，边坡的运动速度与水库水位的变化关系极为密切。

## Slide 18
2015年11月13日浙江丽水山体滑坡，方量30余万方，数十人遇难
2016年9月28日浙江丽水发生山体滑坡

## Slide 19
(5) 其他
地震
1960年智利大地震，曾造成数以千计的滑坡和崩塌。
汶川地震，导致大量滑塌，摧毁村镇、道路，堵塞河流。
Alaska USA，2002 (图片来自pubs.usgs.gov)
汶川地震滑坡

## Slide 21
唐家山堰塞湖

## Slide 22
重大生产安全责任事故：
2015年深圳光明新区渣土受纳场“12·20”特大滑坡事故

## Slide 23
2015年11月21日缅甸玉石矿场山体滑坡，200多人遇难

## Slide 24
3. 滑坡防治方法
（1）排水
（2）支挡
（3）减重和反压
（4）护坡
（5）监测

## Slide 25
(1) 排水
在可能滑坡范围之外，拦截和旁引。做截水明沟或截水盲沟；
在可能滑坡体范围之内，防渗和引出。做坡面防渗、排水沟和支撑(排水)盲沟。
水的作用：造成岩土土体软化，孔隙水压力增加对岩土体稳定不利。
边坡加固及排水措施

## Slide 26
边坡排水沟示意图

## Slide 27
排水盲沟示意图
英国南威尔士Henllys滑坡治理（排水盲沟）

## Slide 28
(2)支挡
抗滑挡墙
锚固
抗滑桩
挡墙
锚固

## Slide 29
抗滑挡墙（重力式挡墙）

## Slide 30
抗滑挡墙（云南昆磨高速）

## Slide 31
抗滑桩和抗滑挡墙（云南昆磨高速）

## Slide 32
边坡的加固措施-锚固

## Slide 33
预应力锚索（云南昆磨高速）

## Slide 34
锚索框架（云南昆磨高速）

## Slide 35
锚索地梁（北京戒台寺滑坡）

## Slide 36
(3) 减重和反压
减小下滑力
增加阻力
边坡处理（东莞，2010.4）

## Slide 37
(4) 护坡措施
防止地表水下渗，防止坡面被冲刷和破坏。
机械压实，铺设草皮，三合土抹面，混凝土或浆砌石护坡等。

## Slide 38
浆砌石护坡（云南昆磨高速）

## Slide 39
铁丝网护坡（北京平谷）

## Slide 40
(5) 监测
表面上看滑坡的发生是突然的，但仍有其积累发育的过程。
监测边坡的微小位移、局部地貌变化、地下水、动物异常。
这是目前预测边坡活动的最可靠手段。

## Slide 41
第三节 泥石流
1. 泥石流现象
山区沟谷中，由暴雨、冰雪融水等水源激发的，含有大量的泥砂、石块的洪流。
规模巨大（→10万m3；5-80 km/h）
破坏力大（体积60%以上为碎屑物质）
暴发突然、活动频繁，重复灾害

## Slide 42
实例：
舟曲特大山洪泥石流：2010年8月7日22点左右，甘南藏族自治州舟曲县突降强降雨，县城北面的罗家峪、三眼峪泥石流下泄，由北向南冲向县城，沿河房屋被冲毁，泥石流阻断白龙江、形成堰塞湖。灾害造成1471人遇难，294人失踪。

## Slide 44
2. 泥石流的危害：
（1）淹没和破坏村镇、造成人员伤亡，淹没和破坏田地、道路、矿山、各种设施；
（2）堵塞河道，使上游河床迅速淤高形成堰塞湖，并可随时溃坝，威胁下游。

## Slide 45
3. 泥石流的形成条件：
地形、碎屑、水源
（1）地形地貌：山高沟深，地形陡峻，沟床纵坡降大，便于水流和泥石汇集；
（2）有大量的松散碎屑物质：构造变动强烈、断裂发育，岩体破碎、岩石软弱、易风化，滑崩亦发育，为泥石流的形成提供了丰富的碎屑物来源。
（3）短时间内有大量的水源：主要是暴雨及连续降雨。

## Slide 46
4. 泥石流的防治措施
（1）导排工程：导流堤、顺水坝、排导槽等；
（2）拦挡工程：沟内、沟口设置拦渣坝，拦截大量固体物质，形成泥石流库；
（3）跨越工程：桥梁、涵洞，从泥石流沟的上方跨越通过，避开泥石流。
（4）水土保持，减少地表径流和水土流失。

## Slide 47
拦挡工程：沟内、沟口设置拦渣坝，拦截大量固体物质，形成泥石流库；
Notes: 淤地坝

## Slide 48
舟曲县三眼峪沟泥石流灾害治理工程（2012年7月）-- 拦挡坝
http://www.geoeky.com/
Notes: 15座拦挡坝

## Slide 49
成昆铁路跨越四川盐井沟
http://amuseum.cdstm.cn/
跨越工程：桥梁、涵洞，从泥石流沟的上方跨越通过，避开泥石流。

## Slide 50
自我防护（泥石流和洪水）
登山遭遇大雨时，要迅速转移到远离山谷的高地；
野外露营时，避开有滚石和大量堆积物的山坡下面；
不要在山谷底部扎营。

## Slide 51
第四节 地面沉降
1. 地面沉降基本发育分布情况
地面沉降，指大区域范围的大地缓慢沉降变形（沉降量几十cm至几百cm；沉降范围几十至几千km2）。
1891年，最早发现于墨西哥城，日本新泻（1898年）。
1970年代，遍及五大洲60多个国家。尤其以美国、日本和墨西哥最为突出。墨西哥最大累计沉降量超过7.5m。
1920年代，中国地面沉降发现于上海和天津。1970年代开始，多地相继出现地面沉降，至1990年代，形成多个大面积严重地面沉降区（带）。

## Slide 52
图片来自 http://old.cgs.gov.cn/MAIN.asp
中国地面沉降现状

## Slide 53
全国有沪、津、冀、苏、浙、陕、辽等19个省（市）的90多个市县(地段)出现了地面沉降，超过200mm沉降面积达7.9万km2（2017年)，其中约80%分布于东部地区，五个主要沉降区(带)：
长江三角洲的嘉兴-上海-苏州-无锡-常州-镇江-南通地面沉降区；
华北平原北部的天津-沧州-衡水-德州地面沉降区；
华北平原南部的徐州-滨州-东营-潍坊地面沉降区；
汾渭河谷平原的太原-侯马-运城-西安地面沉降带；
下辽河平原的沈阳-营口地面沉降区。

## Slide 54
沉降区域面积和沉降中心最大累计沉降，天津、上海、苏锡常、西安、沧州、太原等市较为严重 (最大累计沉降都在2米以上)。
其中天津在沉降面积、最大累计沉降和年沉降速率几方面都最为严重。
华北平原最大沉降量已经超过3.1米，沿海一带已出现负标高地区20 km2，风暴潮灾害非常严重。

## Slide 55
(1) 上海市
1921年发现地面沉降，目前沉降中心最大累计沉降超过3m 。
1950s后期，沉降速率110 mm/a。
1960s后期至1980s，3-5 mm/a。
1989-1995年，10 mm/a。
1996-2005年，14 mm/a。
（崔振东，2007）

## Slide 56
(2) 苏锡常地区
始于60年代后期；
70－80年代早期仅在苏锡常三中心城市出现沉降，沉降速率为32－38mm/a；
80年代中期至1994年，沉降加速，特别是城市外围地区发展较快，形成区域性地面沉降，沉降速率达30-90mm/a；
1995年以后沉降速率减少到20－30mm/a；
2005年全面禁采地下水。

## Slide 57
苏锡常地区地面沉降一览表
时间 | 苏 州 |  | 无 锡 |  | 常 州 | 
 | 累计 沉降量 (mm) | 沉降 速率 (mm/a) | 累计 沉降量 (mm) | 沉降 速率 (mm/a) | 累计 沉降量 (mm) | 沉降 速率 (mm/a)
1960年前 1970年 1980年 1985年 1990年 1995年 | 末发现 410 730 890 1345 1450 | 32 32 99 91 21 | 末发现 350 602 665 1035 1140 | 38 23 17 74 21 | 末发现 260 400 948 1100 | 28 109 30
苏锡常地区沉降面积已达5700平方公里，约占苏锡常平原面积的一半。沉降中心最大沉降量达2.8米。

## Slide 58
(3) 天津市
1920 年代初，天津市区发现地面沉降,至1960 年代地面沉降灾害已十分严重。1959年以来，最大累计沉降3.1m（塘沽）；累计沉降量超过100mm面积达1万km2 。

## Slide 59
(4) 北京市
始于70年代，主要发生在东北郊，沉降量100 mm以上面积超过2800 km2 。局部最大累计沉降超过1m。

## Slide 60
（5）河北平原
沉降1米以上面积达1500km2，分布在沧州、邢台、廊坊、保定、衡水、唐山等地；
河北平原地面沉降中心沉降量（1975年～2007年）
地点 |  | 特征点沉降量mm
唐山 | 唐海 | 560
 | 丰南 | 846
沧州 | 市区 | 2518
 | 任丘、河间、献县、肃宁 | 1138-1336
 | 东光 | 863
衡水 |  | 1314
邯郸 |  | 514
邢台 | 南宫、威县、平乡 | 927-1278
保定 |  | 794
廊坊 |  | 600

## Slide 61
(6) 西安市
1959年发现地面沉降，70年代开始加剧。沉降超过100 mm 面积达200 km2，超过1m 的面积42.5 km2，最大累计沉降2.85 m。（2005年资料）
地面不均匀沉降造成地表建筑物倾斜、下沉。
例如，大雁塔向西北倾斜1m,钟楼下沉90cm等；同时地面沉降引发严重的地裂缝灾害。

## Slide 62
世界范围地面沉降
目前世界上已有美国、中国、日本、墨西哥、意大利、荷兰等60 多个国家和地区发生地面沉降。
1891年墨西哥城最早记录地面沉降现，最大累计沉降量超过7.5m。 Morelia、Celaya和Querétaro三个城市在2003~2004年的最大地面沉降速率分别达到了35、100、68mm/a。

## Slide 63
日本于1898 年在新泻最早发生地面沉降，至1958年地面沉降速率达530mm/a。日本产生严重地面沉降的城市或地区还有东京、大阪和佐贺县平原等地。东京1950～80年代累计沉降3.1m，其中1986年一年中最大沉降239mm。
美国于1922年最早在加州San Joaquin流域发现地面沉降，至1969年地下水位下降达137m，累积地面沉降达2.6 m，最大沉降9m，影响范围9100km2 。
至2002年，美国已经有45个洲超过44 030 km2 受到了地面沉降的影响。

## Slide 64
1969年至2015年，联合国教科文组织（UNESCO）成立了地面沉降工作组(Working Group on Land Subsidence)，组织召开了9届国际地面沉降学术研讨会。
中国国土资源部、水利部颁布了《全国地面沉降防治规划（2011-2020）》，开展4项工程：
地面沉降调查、
地面沉降监测、
地下水控采与超采区治理、
地面沉降防治技术创新。
主要工作区包括：
长江三角洲、
华北平原、
汾渭盆地。

## Slide 65
2. 地面沉降灾害
(1) 损失地面标高,从而使：
沿海地区（大多在海平面以上1-4 m）抗风暴潮的能力降低；
城市排水设施失效，雨季地面积水内涝，防泄洪能力下降。
泰国曼谷，只有1米至1.5米的海拔高度，还在以每年约15至50毫米的速度沉降。可能50年内降至海平面下。
2011年10月曼谷遭遇洪水，因排泄缓慢，洪水迟迟不退。

## Slide 66
苏锡常地区地面沉降导致内涝（图片来自马凤山）

## Slide 67
(2) 桥下净空变小，影响泄洪和航运；
(3) 深井井口提高，井管破裂；
苏锡常地区地面沉降导致机井井口上升（图片来自马凤山）

## Slide 68
1966年-2004年廊坊市地面累积沉降798mm。
廊坊市自来水公司37号井：成井于1987年，井深420m。2004年，井台拉裂11.5cm，取水管弯曲变形，属重度成灾。
图片来自http://www.lf.gov.cn/

## Slide 69
（4）差异沉降造成建筑物沉陷变形破坏；
（5）引发地裂缝。
（详见下节：地裂缝）
苏锡常地区地面沉降引发地裂缝及建筑物破坏。

## Slide 70
经济损失
据粗略统计，建国以来，我国地面沉降和地裂缝造成的损失累计高达4500～5000亿元。损失集中在长三角地区。
“地面沉降”已经造成长三角中心地区损失近 3500亿元。其中上海约为2900多亿元，苏锡常为469亿元。
（“长三角地区地下水资源与地质灾害调查评价”,南京地质矿产研究所 ，2005年）

## Slide 71
3. 地面沉降的原因
绝大多数由承压水的超量开采导致。
调查表明，地面沉降与承压水位下降有着十分密切都空间和时间联系。
1960-2000年苏锡常地区承压水水头变化

## Slide 72
隔水层
隔水层
隔水层
含水层（承压水）
含水层（潜水）
含水层（承压水）
含水层（承压水）
砂砾石含水层水头的降低，导致邻近的饱和粘性土隔水层向含水层排水，从而隔水层被压缩。
原本漫长的自然固结过程被人为地大大加快了。
承压含水层组，由含水层（砂砾石层）和隔水层（粘土层）组成。
砂砾石层，孔隙率 n = 25～40％；
粘性土层，孔隙率 n = 35～50％。

## Slide 73
4. 减灾措施
控制地下水（承压水）的开采
人工回灌
To be continued