## Slide 1: 操作系统
闻立杰
清华大学软件学院

## Slide 2: 第四章 I/O设备管理
1. I/O硬件
2. I/O控制方式
3. I/O软件
4. 磁盘

## Slide 3
在现代计算机系统中，有大量的输入输出设备，其种类繁多、差异巨大。随着技术的发展，新设备也不断出现。因此，如何管理好这些设备，使资源得以合理利用，是操作系统的又一大主要功能。
I/O（Input / Output）设备

## Slide 4: 4.1 I/O硬件
对于I/O硬件，操作系统所关心的并不是硬件自身的设计、工艺、制造和维护，而是如何对其进行编程，即该设备给软件提供了何种编程接口，包括它所接受的控制命令、所完成的功能，以及所返回的出错报告。

## Slide 5: 4.1.1 I/O设备的类型
按交互方向分类：
  输入设备：键盘、鼠标、扫描仪、摄像头
  输出设备：显示器、打印机、音箱、耳机
  输入/输出：磁盘、网卡、声卡、耳麦

## Slide 6
按数据组织分类：
  块设备：以数据块作为信息的存储和传输单位，每个数据块都有一个地址，数据块之间的读写操作是相互独立的，如磁盘；
  字符设备：以字符作为信息存储和传输单位，数据即字符流，无定位无寻址，如鼠标；

## Slide 7
有了I/O设备，是否就能完成I/O功能呢？

## Slide 8: 4.1.2 设备控制器
机械部分
电子部分
一个I/O单元由两部分组成：机械部分和电子部分（设备控制器或适配器）。

## Slide 9
机械部分即为I/O设备本身
电子部分称为：设备控制器（device controller）或适配器（adapter）
  适配器的形式通常是印刷电路卡，可以插入到主板的扩充槽中；控制器的形式是一组芯片；
  完成设备与主机间的连接和通讯。

## Slide 10: 4.1.3 I/O地址
每个设备控制器都有一些寄存器用来与CPU通信。通
过向这些寄存器中写入不同的值，OS能命令该设备去
执行发送数据、接收数据、打开、关闭等操作；OS也
能通过读取这些寄存器的值来了解设备的当前状态。
此外，许多控制器还有一个数据缓冲区供OS读写。
CPU
外
部
设
备
控
制
逻
辑
电
路
控制寄存器
状态寄存器
数据寄存器
如何让I/O设备工作？

## Slide 11
问题：
CPU如何与设备控制器进行通信？这不是普通的内存访问！
方法有三种：
I/O独立编址；
内存映像编址；
混合编址。

## Slide 12
1. I/O独立编址
基本思路：给控制器中的每一个寄存器分配一个唯一的I/O端口编号，称为I/O端口地址，然后用专门的I/O指令对端口进行操作；
这些端口地址所构成的 地址空间是完全独立的， 与内存的地址空间没有 关系。例如：
IN R0 [4] 表示读入I/O 端口地址为4的内容；
MOV R0 [4] 表示读入 内存地址为4的内容；

## Slide 13
Linux0.11/boot/setup.s
mov al,#0x11 ! initialize PICs-中断控制器的初始化
out #0x20,al ! send it to 8259A-1
mov al,#0x20 ! start of hardware int's(0x20)
out #0x21,al
mov al,#0x28 ! start of hardware int's(0x28)
out #0xA1,al
……
in al,#0x64 ! 8042 status port
! 键盘控制器状态寄存器
test al,#2
jnz empty_8042 ! is input buffer full?
Notes: setup.s中和中断相关的部分主要集中在pic_init小节，该部分完成了对中断控制器的初始化。对8259A的编程是通过向其相应的端口发送一系列的ICW（初始化命令字）完成的。总共需要发送四个ICW，它们都分别有自己独特的格式，而且必须按次序发送，并且必须发送到相应的端口

## Slide 14
2. 内存映像编址
基本思路：把所有控制器当中的每一个寄存器都映射为一个内存地址，专门用于I/O操作（功能上），对这些单元的读写操作即为普通的内存访问操作。
端口地址空间与内存的地址空间统一编址，前者是后者的一部分，一般位于后者的顶端部分。

## Slide 15
  编程方便，无需专门的I/O指令；
  不能对控制寄存器的内容进行Cache；
  每一次都要判断访问的是内存还是I/O。
Notes: 设备的状态改变, 软件将没有办法发现. 所以硬件必须对每个页面具备选择性的禁用cache. 增加了复杂性

## Slide 16
3. 混合编址
基本思路：对于设备控制器中的寄存器，采用独立编址的方法；而对于设备的数据缓冲区，采用内存映像编址的方法。

## Slide 17
PC机上的部分I/O端口地址
（本图摘自Silberschatz, Galvin and Gagne： “Operating System Concepts”）

## Slide 18
到目前为止，已经介绍了I/O设备的类型、
I/O设备的控制器、I/O设备的端口地址。现在的问题则是：根据已有的这些知识，能否开始编程使用这些I/O设备，完成相应的输入输出功能呢？

## Slide 19: 4.2 I/O控制方式
程序循环检测方式（Programmed I/O）
中断驱动方式（Interrupt-driven I/O）
直接内存访问方式（DMA, Direct Memory Access）

## Slide 20: 4.2.1 程序循环检测方式
小宝宝在家吃饭
  若宝宝还未吃饱，重复如下步骤
      若宝宝的嘴巴没空（上一口饭菜尚未吃完），循环等待
      装一勺饭菜，喂到宝宝嘴里

## Slide 21
基本思路：在设备驱动程序中通过不断地检测I/O设备的当前状态，来控制I/O操作的完成。
  在进行I/O操作之前，要循环检测设备是否就绪；
  在I/O操作进行之中，要循环检测设备是否完成。
从硬件来说，控制I/O的所有工作均由CPU来完成。
也称为繁忙等待方式（busy waiting）或轮询方式 （polling）。
缺点...

## Slide 22
一个例子
已知I/O地址采用内存映像编址的方式，现需要
在打印机上打印一个字符串“ABCDEFGH”。
基本思路：把这8个字符逐个送到打印机设备的
I/O端口地址（内存地址）。
…
A B C D E F G H
内存
p
printer_status_reg
printer_data_register

## Slide 23
for (i = 0; i < count; i++) {
while(*printer_status_reg != READY);
*printer_data_register = p[i]; }
while(宝宝尚未吃饱) {
while(宝宝的嘴巴没空) 等待；
装一勺饭菜，喂到宝宝嘴里； }
程序循环检测方式
若是I/O独立编址方式，如何编程？

## Slide 24: 4.2.2 中断驱动方式
循环检测的控制方法占用了太多的CPU时
间，会造成CPU时间的浪费。
例如：假设打印机的打印速度为100字符/秒，在循环检测方式下，一个字符被写入到打印机的数据寄存器中后，CPU需要等待10毫秒才能写入下一个字符。
一种解决的办法：中断驱动的控制方式

## Slide 25
宝宝在幼儿园吃饭
  老师从食堂取来饭菜
  若宝宝尚未准备好吃饭，循环等待
  将饭菜装入每个宝宝的小碗
  宝宝开始吃饭，老师去做别的事情
  在吃饭时，宝宝通过各种信号打断老师

## Slide 26
老师被打断
  如果宝宝举手，给他/她添饭
  如果宝宝举拳头，给他/她添汤
  如果宝宝吃完了，收拾碗和勺子
  ......
  回到刚才的状态

## Slide 27
在硬件一级，当一个I/O设备完成任务时，它的控制器会通过总线向中断控制器发出一个信号，如果中断控制器接受了该信号，就把标明该设备的一个编号放在地址线上，并向CPU发出一个中断信号。CPU就中断当前工作，并以该编号为索引去访问中断向量表，取出中断处理程序的起始地址，并在该程序运行后向中断控制器发出确认信号。

## Slide 28
用户进程
strcpy(buffer, “ABCDEFGH”);
print(buffer, strlen(buffer));
中断驱动方式

## Slide 29
系统调用函数print
copy_from_user(buffer, p, count); // p:内核缓冲区
enable_interrupts( );
while(*printer_status_reg != READY); *printer_data_register = p[0];
scheduler( );
老师从食堂取来饭菜
若宝宝尚未准备好吃饭，循环等待
将饭菜装入每个宝宝的小碗
宝宝开始吃饭，老师去做别的事情
在吃饭时，宝宝通过各种信号打断老师

## Slide 30
中断处理程序
if(count == 0) { unblock_user( );
} else { *printer_data_register = p[++i]; count --; }
acknowledge_intereupt( );
return_from_interrupt( );
执行过程

## Slide 31
中断驱动方式的基本思路
用户进程通过系统调用函数来发起I/O操作，并在发起后阻塞该进程，调度其他的进程使用CPU。在I/O操作完成时，设备向CPU发出中断，然后在中断处理程序中做进一步的处理。
在中断驱动方式下，数据的每次读写还是通过CPU来完成，但是当I/O设备在进行数据处理时，CPU不必等待，可以继续执行其他的进程。

## Slide 32: 4.2.3 直接内存访问方式
I/O读操作的典型过程
CPU向设备控制器发出命令，启动读操作；
设备控制器控制I/O设备完成此次读操作，并将数据保存在设备控制器内部的寄存器或缓冲区中，然后中断CPU；
CPU把数据读入内存。

## Slide 34
直接内存访问（Direct Memory Access，DMA）方式：在硬件上需要一个DMA控制器。
DMA控制器可以直接去访问系统总线，它能代替CPU去指挥I/O设备与内存之间的数据传送。
DMA控制器包含了一些寄存器，可被CPU来读或写。包括：一个内存地址寄存器、一个字节计数器，以及一个或多个控制寄存器（指明了I/O设备的端口地址、数据传送方向、传送单位，以及每一次传送的字节数）。

## Slide 35
（本图摘自Andrew S. Tanenbaum： “Modern Operating Systems” ）
5.
DMA工作原理
是否所有 设备都要 用DMA？
Notes: DMA是在专门的硬件（ DMA）控制下，实现高速外设和主存储器之间自动成批交换数据尽量减少CPU干预的输入/输出操作方式。

## Slide 36
如果使用DMA，过程如下：
CPU对DMA控制器进行编程，告诉它应把什么数据传送到内存的什么地方，并向磁盘控制器发出 命令，让它去磁盘驱动器中读入所需的数据块， 保存到内部缓冲区中，并验证数据的正确性；
DMA控制器通过总线向磁盘控制器发出一个读操作的信号，并把将写入的内存地址打在总线上；
磁盘控制器取出一个字节，按该地址写入内存；
磁盘控制器向DMA发一个确认信号，DMA把内存地址加1，把字节计数器减1。若计数器的值大于0转第2步；
DMA控制器向CPU发出一个中断，告诉它数据传 输已完成。

## Slide 37: 4.3 I/O软件
4.3.1 I/O软件的接口
头脑风暴（Brain Storm）
为了管理I/O设备，需要哪一些相关软件？这些软件各自完成何种功能，相互的关系、组织结构又如何？

## Slide 38
应用程序开发人员
程序/OS的接口
操作系统
程序员希望OS提供什么样的接口，有何特点?
键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘、磁带、光驱…

## Slide 39
设备独立性：使得用户在编写程序、访问各种I/O设备时，无需事先指定特定的设备类型，各种类型设备之间的差异由OS来处理，对用户是透明的。
统一命名：即用简单的字符串或整数的方式来命名一个文件或设备。例如在Unix当中，所有的文件和设备都采用相同的命名规则：路径名。
阻塞与非阻塞I/O：当进程启动一个系统调用后，是立即返回还是被阻塞起来，直到I/O操作完成。

## Slide 40
Windows中的CreateFile()函数
  创建或打开以下的某种对象：控制台、通信资源（如串口）、目录、磁盘设备（分区）、文件（软盘、硬盘、光盘、U盘）等；
  lpFileName, // file name dwDesiredAccess, // 访问模式，读/写/执行等 dwShareMode, // 共享模式， lpSecurityAttributes, // 安全属性 dwCreationDisposition, // how to create dwFlagsAndAttributes, // file attributes
  设备独立性，统一命名：“A:\\1.txt”、“C:\\2.txt”、“F:\\3.txt”、“COM1”、“\\.\A:”、“\\.\C:”、“CON”。

## Slide 41
阻塞与非阻塞I/O
阻塞：进程被阻塞起来，直到I/O操作完成
  易于使用和理解
  有些情形下不能满足要求
非阻塞：I/O调用很快返回
  异步性：当I/O操作进行时进程继续执行，当I/O操作完成时，I/O子系统给进程发信号
  调用者具有主动权
  不易使用，多线程

## Slide 42
HANDLE hCom;
hCom = CreateFile("COM1",GENERIC_READ,0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
//EV_RXCHAR: A character was received and placed in the input buffer
SetCommMask(hCom, EV_RXCHAR);
WaitCommEvent(hCom, &dwEvtMask, NULL);
if (dwEvtMask & EV_RXCHAR)
{
ReadFile(hCom, buf, NumBytesToRead, NumBytesRead, NULL);
}
阻塞I/O示例（串口访问）

## Slide 43
HANDLE hCom;
OVERLAPPED o;
hCom = CreateFile(“COM1”,GENERIC_READ,0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);//重叠I/O
//EV_RXCHAR: A character was received and placed in the input buffer
SetCommMask(hCom, EV_RXCHAR);
o.hEvent = CreateEvent(NULL,...);
bR = WaitCommEvent(hCom, &dwEvtMask,&o);
if(!bR)ASSERT(GetLastError()== ERROR_IO_PENDING);
r = WaitForSingleObject(o.hEvent,INFINITE);
if(r == WAIT_OBJECT_0) //有数据到达
{
非阻塞I/O示例

## Slide 44
bR = ReadFile(hCom, buf, sizeof(buf), &nBytesRead, &o);
if( !bR ){
if(GetLastError()==ERROR_IO_PENDING)
{
r = WaitForSingleObject(o.hEvent,2000);
if(r == WAIT_OBJECT_0)
GetOverlappedResult(hCom, &o,
&nBytesRead, FALSE);
else if(r == WAIT_TIMEOUT)...
}
}
}

## Slide 45
应用程序开发人员
程序/OS的接口
操作系统
OS/设备驱动的接口
OS为设备厂商提供什么样的接口?
键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘、磁带、光驱…

## Slide 46
设备驱动程序的接口
为实现设备独立性，OS把各种类型的设备划分为三类：块设备、字符设备和网络设备，并为每一类定义了一个标准接口，大多数设备驱动程序都支持其中之一。
这个接口供上层的OS软件使用，它由一些抽象的函数组成，该接口是设备独立的。
分层：其他OS软件/接口/设备驱动程序。

## Slide 47
Open(deviceNumber)
  启动设备，初始化并分配资源（如缓冲区）
Close(deviceNumber)
  关闭设备，释放资源
字符设备接口
  read(deviceNumber, buffer, size) 从一个字节流设备中读入”size”个字节到buffer缓冲区中。
  write(deviceNumber, buffer, size) 从buffer缓冲区中取出”size”个字节写入到一个字节流设备中。
设备驱动程序的接口（续）

## Slide 48
块设备接口
  read(deviceNumber, deviceAddr, buffer) 从设备地址deviceAddr处读入一个数据块到buffer缓冲区
  write(deviceNumber, deviceAddr, buffer) 把buffer中的数据块写入到设备地址deviceAddr
  seek(deviceNumber, deviceAddress) 把访问指针定位到正确的位置

## Slide 49: 4.3.2 I/O软件的层次结构
用户空间的I/O软件
设备独立的系统软件
设备驱动程序
中断处理程序
硬件
I/O软件系统的层次
I/O设备管理软件的基本思想是采用分层的结构，把各种设备管理软件组织成一系列的层次。
低层与硬件特性更相关，它把硬件和较高层的软件隔离开来。

## Slide 50
设备驱动程序
与具体的设备类型相关的，用来控制设备运行的程序。一般由设备生产商提供。
通常是平台相关（如Windows/Linux），适合于特定的某个设备（如键盘）或某类设备（如SCSI）
每一个I/O设备都需要相应的设备驱动程序，而每个设备驱动程序一般只能处理一种设备类型。

## Slide 51
I/O System
Device Drivers
Rest of the
operating
system
Device
driver
Device
driver
.
.
.
Device
driver
Device
controller
Device
controller
.
.
.
Device
controller
Device
Device
Device
Device

## Slide 52
设备驱动程序与中断处理程序 如何协调工作，共同完成I/O 操作？如scanf(…)。

## Slide 53
当用户进程需要输入输出服务时，会调用相应的系统调用函数(->sys_read)；
该函数又调用相应的设备驱动程序，驱动程序在启动I/O操作后被阻塞(->driver_read)；
I/O操作完成后，将产生一个中断，然后中断处理程序将接管CPU，并唤醒被阻塞的驱动程序。
方案一

## Slide 54
驱动程序以什么形式存在？单独的一个进程吗？调用驱动时有无进程切换？
中断处理程序是谁写的？OS or 厂商？
设备驱动程序与中断处理程序（两个进程间）如何同步？
如果有多个进程同时都要访问该I/O设备，该怎么办？
问题

## Slide 55
要为一个简单的字符输入设备实现相应的设备驱动程序。
当用户进程需要I/O操作时，启动相应系统调用，最终执行各种设备统一的对外接口函数read(devID, buf, size)。
设备驱动程序主要由两个函数组成：
  foo_read()，该设备对read接口函数的具体实现。
  foo_interrupt()，中断处理函数。
一个例子

## Slide 56
size_t foo_read(struct file *filp, char *buf, size_t count, loff_t *ppos)
{
foo_dev_t *foo_dev = filp->private_data;
if(down_interruptible(&foo_dev->sem))//互斥
return -ERESTARTSYS;
foo_dev->intr = 0; //同步
outb(DEV_FOO_READ, DEV_FOO_CONTROL_PORT);
wait_event_interruptible(foo_dev->wait, (foo_dev->intr == 1)); // 被阻塞
if (put_user(foo_dev->data, buf))
return -EFAULT;
up(&foo_dev->sem);
return 1;
}

## Slide 57
void foo_interrupt(int irq,void *dev_id, struct pt_regs *regs)
{
foo->data = inb(DEV_FOO_DATA_PORT);
foo->intr = 1;
wake_up_interruptible(&foo->wait);
}
用户进程A → 系统调用(read) → foo_read → A被阻塞 → 用户进程B → 被中断 → foo_interrupt → A被唤醒

## Slide 58
方案1只适合需要互斥访问的设备
块设备如何处理？ 例如：A进程访问磁盘的第i个数据块，B进程也要访问第i个数据块，如何优化，减少I/O操作？

## Slide 59
数据结构：请求队列（request queue）；
块设备驱动程序：上层函数，负责管理请求队列；底层函数，负责与硬件打交道，完成真正的I/O；
I/O请求的提交与真正实现是分离的。各个用户进程（通过内核）调用上层函数，提交I/O请求(mak_request)，然后阻塞；底层函数则从队列中取出每个I/O请求，并完成之。
能对各I/O请求进行优化，如数据块重组。
方案二

## Slide 60
Example: A SCSI disk driver in UNIX
• sdstrategy: do error checking, if device is not busy, issue a start request for the specific unit (disk).
• sdustart: find the proper queue for this unit, put the request on the queue, issue start.
• sdstart: request the resources needed for the request (SCSI bus or DMA resources).
• sdgo: write the commands to the controller, set the interrupt vector, issue the start request to the controller.
• sdintr: called from I/O interrupt, finish the request (schedule the waiting process), issue a new request if there is one.

## Slide 61
设备独立的I/O软件是系统内核的一部分，它的基
本任务是实现所有设备都需要的一些通用的I/O功
能，并向用户级软件提供一个统一的接口。
实现的主要功能：
给上层应用的统一接口；
与设备驱动程序的统一接口；
提供与设备无关的数据块大小；
缓冲技术；
设备独立的I/O软件

## Slide 62
库函数：如C语言里与I/O有关的库函数write、 read等，它们实质上只是将它们的参数再传递给 系统调用函数，并由后者来完成实际的I/O操作；
SPOOLing技术：在多道系统中，一种处理独占设 备的方法。
用户空间的I/O软件

## Slide 63
利用假脱机技术（SPOOLing, Simultaneous Peripheral Operation On Line, 也称虚拟设备技术）可把独占设备转变成具有共享特征的虚拟设备，从而提高设备利用率。
Application A
Application B
SPOOLing
Program
Device
Virtual I/O
Actual I/O
打印机...

## Slide 64: 4.4 磁盘
4.4.1 磁盘硬件
磁盘的硬件结构：磁盘（软盘和硬盘）由一个或多个金属盘片组成，这些盘片组合固定在一根旋转轴上，由同一个马达驱动。每个盘片有上下两个盘面，在盘面上涂有磁性材料，信息就记录在这些盘面上。在每个盘面上方，都有一个磁头，它固定在一个磁头臂上，而磁头臂又固定在一个传动装置上。通过磁头的读写装置，磁盘上的信息可以被写入、读出和修改。

## Slide 65
磁道
扇区
柱面
读写磁头
磁头臂
盘片
传动装置
旋转轴
移动方向

## Slide 66
磁道：当传动装置固定在某个位置时，若盘面旋转一圈，磁头所能访问的圆环区域；
柱面：在所有盘面上，半径相同的所有磁道即组成一个柱面；
扇区：每一个磁道被划分为若干个扇区；
磁盘的访问过程：以扇区作为最小的寻址和存取单位。首先移动传动装置，通过它来移动磁头，从而定位正确的柱面。然后选中相应的磁头，等想要的扇区正好路过这个磁头正下方的时候，就可以对它进行访问了。

## Slide 67
如何写一个字节？读－修改－写
  读入包含该字节的扇区；
  修改该字节；
  把整个扇区写回到磁盘；

## Slide 68
参数 | IBM 360-KB软盘 | Barracuda 180硬盘
柱面数 | 40 | 24247
磁道数∕柱面 | 2 | 24
扇区∕磁道 | 9 | 609(平均)
扇区∕磁盘 | 720 | 35742000
字节数∕扇区 | 512 | 512
磁盘容量 | 360KB | 181GB
柱面定位(相邻) | 6毫秒 | 0.8毫秒
柱面定位(平均) | 77毫秒 | 7.4毫秒
旋转时间 | 200毫秒 | 8.33毫秒
扇区传送时间 | 22毫秒 | 17微秒

## Slide 69: 4.4.2 磁盘格式化
硬盘的格式化可分为三个步骤，即低级格式化、分区和高级格式化。
低级格式化：标出磁道和扇区，在相邻的扇区之间有狭窄的间隙隔开。一个扇区的格式是：相位编码（preamble）＋数据区＋纠错码（ECC）。
  相位编码：以某个特定的位组合模式开始，向硬件表明这是一个新扇区的开始。还包括柱面号、扇区号、扇区大小等类似信息；
  数据区：由格式化程序确定其大小，一般512；
  纠错码：包含冗余信息，用来纠正读取错误。

## Slide 70
分区：用分区软件把整个硬盘划分为若干个逻辑分区，每个分区可视为一个独立的磁盘。在多数计算机上，用第0个扇区来存放一些系统启动代码和一个分区表，记录了每个分区的起始扇区和大小。
高级格式化：对每一个逻辑分区，分别进行一种高级格式化（即通常的格式化操作），生成一个引导块、空闲存储管理结构、根目录和一个空白的文件系统。对不同的分区，可以使用不同的文件系统，如FAT16、FAT32、NTFS、ext4等。

## Slide 71: 4.4.3 磁盘调度算法
磁盘的访问是以扇区作为最小的寻址和存取单位，
在访问一个磁盘扇区时，所需的时间主要有：
柱面定位时间：磁头在磁头臂牵引下，移动到指定柱面的机械运动时间；
旋转延迟时间：等待指定的扇区旋转到磁头的正下方所需的机械运动时间；它与磁盘转速有关，如：软盘转速可为600rpm(每分钟转速)，硬盘可为5,400rpm至15,000rpm；
数据传送时间：从指定扇区读写数据的时间。

## Slide 72
方法1：合理地组织磁盘数据的存储位置。
例子：磁盘转速为10,000rpm，每个磁道有300个扇区,每个扇区有512字节，现要读一个150KB的文件。假设柱面定位(平均)时间为6.9毫秒，旋转延迟(平均)时间为旋转时间的一半(3ms)，扇区数据传送时间20微秒；
(1)文件由同一个磁道上的300个连续扇区构成：
(2)文件由300个随机分布的扇区构成：
随机分布时的访问时间为连续分布时的187倍。
如何提高磁盘访问速度？
6.9ms + 3ms + 6ms = 15.9ms; (why?)
(6.9ms + 3ms + 0.02ms)*300 = 2976ms;

## Slide 73
如何提高磁盘访问速度？
方法2：磁盘调度。
对于大多数磁盘来说，柱面定位时间（磁头移动时间）在访问时间中占主要部分，因此减少平均的柱面定位时间将有效地改进系统的输入输出性能。
基本思路：来自不同进程的磁盘访问请求构成一个随机分布的请求队列。磁盘调度的基本思路就是通过对这些I/O请求的执行顺序进行调整，来减少整个请求队列所对应的平均柱面定位时间。
磁盘调度算法：磁盘调度程序所采用的算法。
谁来做这件事情？

## Slide 74
1. 先来先服务算法
先来先服务(First-Come First-Served, FCFS)：按访问请求到达的先后顺序来依次执行。
优点：简单、公平；
缺点：效率不高。相邻的两次访问请求可能相距甚远，从而使磁头反复地移动较长的距离。
举例：假设一个磁盘总共有200个柱面，它们的编号为0－199，访问请求的到达顺序为（柱面号）：98、183、37、122、14、124、65、67，磁头的起始位置在53，计算磁头移动总距离。

## Slide 75
（本图摘自Silberschatz, Galvin and Gagne： “Operating System Concepts” ）
45
85
146
85
108
110
59
2
在FCFS算法下，磁头总共移动距离为640。

## Slide 76
2. 最短定位时间优先
最短定位时间优先(Shortest Seek Time First, SSTF)：从访问请求队列当中，选择从当前磁头位置出发，移动最少的访问请求去执行。
优点：该算法的目标是使每次磁头移动时间最少。它不一定是最短平均柱面定位时间，但比FCFS算法有更好的性能。
缺点：如果要访问的扇区位于磁盘中间的柱面上，则比较有利；如果要访问的扇区位于磁盘两侧的柱面上，则不太有利，可能会处于饥饿状态。

## Slide 77
在SSTF算法下，访问请求的执行顺序是：65、67、
37、14、98、122、124、183。在这8次磁盘访问中， 磁头总共移动的距离为236，平均的移动距离为29.5。
12
2
30
23
84
24
2
59

## Slide 78
电梯算法（elevator algorithm），也叫扫描算法（SCAN）：磁头从当前的位置开始，往一个方向移动，依次执行这条路径上的所有访问请求，直到前面已无任何访问请求，然后反转方向继续进行。
优点：克服了SSTF的缺点，既考虑了距离，同时又考虑了方向，不会有进程处于饥饿状态；
一个性质：对于任何一组访问请求，磁头移动的总距离有一个固定的上界，即柱面总数的两倍。
3. 电梯算法

## Slide 79
在电梯算法下，访问请求的执行顺序是：37、14、
65、67、98、122、124、183。在这8次磁盘访问中， 磁头总共移动的距离为208，平均的移动距离为26。
16
23
51
2
31
24
2
59

## Slide 80
本章结束啦!